МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

РД 24.090.90-89

Реконструкция грузоподъемных машин, находящихся в эксплуатации, направлена на расширение эксплуатационных свойств машины и повышения ее технического уровня.

Настоящий руководящий материал (РД) устанавливает основные требования к технической документации на реконструкцию грузоподъемных машин при переводе управления из кабины на управление с пола или при оснащении крюковых кранов грузозахватными устройствами (моторный грейфер, грузоподъемный магнит, спредер и т.п.) или различные изменения в системах электропривода и управления.

Настоящий РД не распространяется на реконструкцию грузоподъемных машин, предназначенных для работы во взрывоопасных и пожароопасных зонах, а также в помещениях где хранятся, производятся и применяются взрывоопасные вещества.

  - Реконструкция грузоподъемных машин проводится при наличии следующих документов от заказчика;

- паспорт машины (кран, электроталь и т.п.);

- чертежи общего вида и необходимых основных узлов;

- схемы электрические принципиальные;

- ведомости электрооборудования, установленного на машине;

- сведения о месте установки машины (помещение, навес, открытый воздух);

- условия эксплуатации машины (количество кранов в одном пролете, работы кранов в двух уровнях по высоте и т.п.);

- характеристика груза (стальные листы, чушки, скрап, стальные стружки и т.п. или насыпной груз: песок, гравий, щебень и т.п.)

  - Проект реконструкции грузоподъемных машин (изменение привода, систем управления, переоборудование крюковых кранов на грейферные или магнитные, перевод управление из кабины на управление с пола и т.п.) должен разрабатываться специализированной организацией.

  - За качество проекта реконструкции, соответствие его основным нормам безопасности несет ответственность организация выполнившая проект.

  - При реконструкции грузоподъемной машины электрооборудование (оставляемое и вновь выбранное) должно соответствовать условиям окружающей среды.

  - При разработке схем электрических, принципиальных, необходимо проверить правильность включений и достаточность приборов и устройств безопасности (конечные выключатели механизмов, звуковые сигнальные приборы, блокированные устройства дверей и люков и т.п.), ранее установленные на грузоподъемной машине.

  - В качестве рабочих конечных выключателей допускается применение безконтактных датчиков.

  - Выбор электрооборудования должен производиться по действующим нормативным и информационным и информационным документам (каталоги, технические изделия, номенклатурные перечни изделий, выпускаемые предприятиями).

  - В случае изменения режима работы механизмов грузоподъемной машины, все электрооборудование ( оставляемое и вновь выбираемое) должно быть проверено на соответствие новым условиям эксплуатации и выполнены проверочные расчеты по электроприводам.

  - При необходимости обеспечения точной остановки (позиционирования) механизмов, следует применять электроприводы с регулированием скорости, а в случае применения короткозамкнутых двигателей рекомендуется использовать двухскоростные двигатели.

  - Для привода механизмов, относящихся к группам режимов работы 1М-3М,

рекомендуется применять короткозамкнутые двигатели.

  - При реконструкции подкранового освещения, допускается включать светильники в силовую цепь трехфазного тока 380В на линейное напряжение соединяя их в звезду. Количество звезд из трех ламп может быть любым (в зависимости от заданной нормы освещенности). При этом необходимо выполнить следующие условия:

- в каждой фазе звезды должна быть включена только одна лампа;

- в каждой звезде все три лампы должны быть одной мощности и это условие должно быть внесено в инструкцию по эксплуатации

1.12. ….

1.13. После реконструкции грузоподъемной машины, необходимо получить разрешение (с

предъявлением технической документации на реконструкцию) в органах технадзора

на  пуск машины в работу.

1.14. Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, не подлежащих регистрации в органах технадзора, выдается инженерно-техническим работником по надзору за грузоподъемными машинами на предприятии.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КРАНОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ КАБИНЫ НА УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА

2.1. Основными документами реконструкции крана являются:

принципиальная электрическая схема и ведомость комплектующего электрооборудования (оставляемого на кране и нового покупного).
      При необходимости разрабатывается схема соединений и общий вид крана.

2.2. В технической документации должно быть предусмотрено ограничение скорости передвижения крана до 50 м/мин., а тележки до 32 м/мин. В этом случае допускается не устанавливать концевые выключатели передвижения тележки для автоматической остановки.

2.3. Электрическая схема управления должна исключать:

- самозапуск электродвигателей после восстановления напряжения;

- пуск электродвигателей не по заданной схеме ускорения;

- пуск электродвигателей контактами предохранительных устройств (контактами концевых выключателей и блокировочных устройств).

2.4. В технической документации должно быть предусмотрено  следующее:

- корпус кнопочного аппарата, управления грузоподъемной машины должен быть из изоляционного материала либо заземлен не менее чем двумя проводниками. 
      В качестве одного из заземляющих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат; на стальном тросике, длина которого должна обеспечивать оператору безопасное расстояние от поднимаего груза.
      В этом случае, если аппарат управления висит на тросике ниже 0,5м от пола, его следует подвешивать на крючок, укрепленный на тросике на высоте от 1 до 1,5м;

- пусковые аппараты применяемые для управления с пола должны иметь устройства для самовозврата в нулевое положение. В случаях применения кнопочных постов, удержание контакторов во включенном положении должно быть возможным только при непрерывном нажатии на пусковую кнопку.

2.5. Ограничение скорости механизмов передвижения (п.2.2.) выполняется различными способами:

- изменением передаточного отношения редуктора (приводные двигатели с фазным или короткозамкнутым ротором.)

- увеличеное передаточное отношение определяется отношением:

| Iy=IПх | VП |
| --- | --- |
|  | Vg |

где: Iy, IП    - соответственно паспортные данные величины передаточного отношения редуктора и скорости механизма передвижения;

Vg – допустимая скорость передвижения крана до 50 м(мин);

- применением электросхем управления двигателем с фазным ротором, установленном  на механизмах (без изменения передаточного числа редуктора):

- электросхема управления с ограничением скорости механизма;

- электросхема управления с импульсно/ключевой системой регулирования скорости

2.6. В случае замены приводных двигателей механизмов передвижения на короткозамкнутые одно- или двухскоростные двигатели, необходимо провести проверочные расчеты включающие:

- выбор расчетного ускорения (ap) по заданным параметрам скорости передвижения крана (тележки) и по числу включений нормированных (N) или расчетных значений минимально допустимых чисел пусков (Npk) в час;

- определение сцепления колес с рельсами;

- обеспечение допустимой величины максимального и минимального моментов двигателя.

Для выполнения проверочных расчетов пользуются табл.1,2 и 3 в которых определены зависимости параметров(ap), Vг, N(Npk) при использовании различных серий короткозамкнутых двигателей и формулы 2,3,4 и 5.

Таблица1

Режим работ электродвигателей

| Режим работы кранов по ГОСТ 25546-82 | Расчетные параметры и механизмов крана |
| --- | --- |
|  | Группа режимов работы механизма по ГОСТ 25835-87 | Относительная продолжительность включения ПВ%, расчетная | Нормированное число включений в час | Расчетное время работы в год не более,час |
| 1К, 2К | 1М | 15 | 60 |  |
| 2К, 3К | 2М | 15 | 60 |  |
| 3К, 4К | 3М | 15-25 | 90 |  |
| 4К, 5К |  | 25 | 120 |  |
| 8К | 6М | 60 | 360 | 4000 |

Устанавливается минимально допустимое значение расчетного ускорения (например, например, при крановых двигателях (таб.2))

Выбирается предварительный габарит двигателя с короткозамкнутым ротором, мощность которого должна соответствовать скорости до 50 м/мин. (0,83 м/сек.), допустимой для управления с пола.

Таблица 2

Допустимое число пусков и торможений (Npk) в час крановых короткозамкнутых электродвигателей мощностью 1,4 –11 кВт.

| Расчетное ускорение а, м/с2 | Допустимое число пусков в час. Npk и торможений противовключением при наибольшей скорости Vг, м/с |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
|  | Группа режима 4М, 25% ПВ | Группа режима 3М,15-25 % ПВ |
| 0,2 | 51 | 42,5 | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | - | - | - |
| 0,4 | 84 | 78 | 67 | 58 | 52 | 47 | 43 | 39 |
| 0,5 | 106 | 88 | 85 | 74 | 66 | 59 | 54 | 49 |
| 0,6 | 121 | 100 | 96 | 73 | 76 | 68 | 62 | 57 |
| Группа режима 5М, 40% ПВ | Группа режима 4М,25% ПВ |

* При торможении механическим тормозом, число пусков в час удваивается.

Проверка обеспечения сцепления колес с рельсами производится по следующим соотношениям:

- при приводных электродвигателях с короткозамкнутым ротором (без регулирования пускового момента) механизмов передвижения кранов (тележек), работающих на открытом воздухе (против ветра):

| ( | G+q | -0,386(1,16 ap (2) |
| --- | --- | --- |
|  | G+Q+q |  |

- работающих в помещении:

| ( | G+q | -0,092(0,7 ap (3) |
| --- | --- | --- |
|  | G+Q+q |  |

Где       G – масса крана (тележки) в кг;

Q – масса номинального груза в кг;

q – масса крюка с подвеской в кг;

( - коэффициент сцепного веса (25% приводных катков ( = 0,25; 50% = 0,5;

100%=1,0  ).

Таблица 3

Допустимое число пусков и торможений (Npk) в час электродвигателей единых серий 4АС и АИРС мощностью 0,7 –8,5 кВт.

| Расчетное ускорение а, м/с2 | Допустимое число пусков в час и торможений противовключением (Npk) при наибольшей скорости Vг, м/с |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
|  | Группа режима 3М, 25% ПВ | Группа режима 2М, 15-25 % ПВ |
| 0,2 | 32 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 45 | 37,5 | 32 | 28 | 25 | - | - | - |
| 0,4 | 59 | 49 | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 | 24 |
| 0,5 | 73 | 61 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
| 0,6 | 85 | 71 | 61 | 53 | 47 | 42 | 39 | 35 |
| Группа режима 5М, 40% ПВ | Группа режима 4М,25% ПВ | Группа режима 3М,25% ПВ |

* При торможении механическим тормозом числом пусков в час удваивается.

Таблица 4

Допустимое число пусков и торможений (Npk) в час двухскоростных короткозамкнутых  двигателей мощностью 0,7 –8,5 кВт.

| Расчетное ускорение а, м/с2 | Допустимое число пусков в час и торможений на малой скорости при наибольшей скорости Vг, м/с |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
|  | Группа режима 3М, 25% ПВ | Группа режима 2М, 15-25 % ПВ |
| 0,2 | 67 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 80 | 76 | 58 | 52 | 50 | - | - | - |
| 0,4 | 114 | 94 | 82 | 72 | 63 | 57 | 52 | 48 |
| 0,5 | 136 | 114 | 99 | 86 | 76 | 69 | 62 | 58 |
| 0,6 | 160 | 134 | 116 | 102 | 90 | 80 | 73 | 67 |
| Группа режима 5М, 40% ПВ | Группа режима 4М,25% ПВ | Группа режима 3М,25% ПВ |

* При торможении механическим тормозом числом пусков в час удваивается.

Выбранный короткозамкнутый электродвигатель проверяется по условиям пуска в пределах минимального и максимального допустимых пусковых моментов.

Минимальная допустимая величина начального пускового момента (МП1) определятся по формуле:

МП1(МСТК1

где

| К1= | 1,2 | =1,75 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,92х0,85 |  |

1,2 - коэффициент запаса момента при пуске,

0,9 – возможное снижение напряжения на 10%,

0,85 – производственный допуск на пусковой момент

Максимальная допустимая величина  начального пускового момента МП2 определяется по формуле:

| МП2( | ((WминДК | - К2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1,122U(mК |  |

Где К2 =Мствх(2 – на открытом воздухе (в помещении К2 =0)

Мств – момент статической нагрузки от усилий (ветра) действующих в направлении движения в Нм;

Wмин – наименьшее значение давления (опоры крана) на ходовое колесо, при нахождении тележки в противоположном от опоры конце крана в Н;

( - коэффициент трения колес о рельсы;

ДК – диаметр ходового колеса в м;

U – передаточное число механизма;

( - КПД механизма;

mК – число механизмов;

Если МП1 не соответствует условию (4), выбирается следующий габарит короткозамкнутого двигателя и ведется его проверка только по формуле (5).

При выполнении условий (4) и (5), выбранный короткозамкнутый электродвигатель удовлетворяет техническим требованием.

В случаях когда выбранный короткозамкнутый электродвигатель не удовлетворяет условиям из-за большого пускового момента его ограничение осуществляется одним из возможных способов:

- в 1,35 раза, включением способом треугольника обмоток двух электродвигателей в сеть 380В (электродвигатели МТКF, час),

- в 1,73 раза, применением электродвигателей на 500В с включением его в сеть 380В (электродвигатели МТКF),

- в 3 раза, применением электродвигателя на 660В с включением его в сеть 380В (электродвигатели 4 АС

- в 4 раза, последовательным соединением обмоток двух двигателей с включением их в сеть 380В (электродвигатели МТКF),

- до расчетного значения, включением не выключаемых резисторов в цепь статора (симметрично или несимметрично)

- до расчетного значения, включением встречно последовательно в цепь статора обмотки трансформатора.